## Slide 1
?
Georreferenciación
Elementos mínimos:
Buena descripción de la localidad
Coordenadas
Sistema de referencia de coordenadas (o datum)
Incerteza
Chapman AD & Wieczorek JR (2020)
Georeferencing Best Practices.
Copenhagen: GBIF Secretariat. https://doi.org/10.15468/doc-gg7h-s853

## Slide 2
Coordenadas
Coordenadas
Conjunto de valores que define una posición dentro de un sistema de coordenadas.
Sirven para representar lugares en el
espacio relativos a otros lugares.
Geográficas
Latitud y Longitud
Meridiano Greenwich
Meridiano local
Ecuador
lat
long
Notes: A propósito de las buenas practicas, que no falten las de nuestra comunicación para un adecuado desarrollo del taller en este espacio.
Use la función de Preguntas y respuestas (Q&A) para dejar sus comentarios y preguntas a lo largo de la presentación.
Una vez finalizada la charla, use la función Levantar la mano para realizar sus preguntas al ponente, esta alternativa le ayudará a sacarle más provecho al taller.
Evite hacer sus preguntas en el canal del Chat, ahí podrían pasar desapercibidas.

## Slide 3
Coordenadas
grados minutos segundos
grados minutos decimales
grados decimales
26° 13’ 14.8’’ S
26° 13.24667’ S
- 26.220778°
Latitud
Longitud
- 90° 90°
- 180° 180°
Fracción de un grado que corresponde al número de dígitos significativos en la fuente de coordenadas.
- 26.220778°
0.000001
3600 seg ------ 1 grado
0.1 seg -------- x = 0.0002777 grados
26° 13’ 14.8’’ S
Formato
Definidas dentro de un sistema de coordenadas de referencia
Valores límite
Precisión
Notes: A propósito de las buenas practicas, que no falten las de nuestra comunicación para un adecuado desarrollo del taller en este espacio.
Use la función de Preguntas y respuestas (Q&A) para dejar sus comentarios y preguntas a lo largo de la presentación.
Una vez finalizada la charla, use la función Levantar la mano para realizar sus preguntas al ponente, esta alternativa le ayudará a sacarle más provecho al taller.
Evite hacer sus preguntas en el canal del Chat, ahí podrían pasar desapercibidas.

## Slide 4
Sistemas de coordenadas de referencia
Nagara Oyodo, CC0
Notes: grey crowned crane (Balearica regulorum), grulla coronada cuelligrís

## Slide 5
¿Sabe qué es un datum geodésico? O, ¿puede al menos dar un ejemplo de uno?
sí
no
?
Notes: A propósito de las buenas practicas, que no falten las de nuestra comunicación para un adecuado desarrollo del taller en este espacio.
Use la función de Preguntas y respuestas (Q&A) para dejar sus comentarios y preguntas a lo largo de la presentación.
Una vez finalizada la charla, use la función Levantar la mano para realizar sus preguntas al ponente, esta alternativa le ayudará a sacarle más provecho al taller.
Evite hacer sus preguntas en el canal del Chat, ahí podrían pasar desapercibidas.

## Slide 6
Sistemas de coordenadas de referencia
Sistema de coordenadas definido en relación a un datum.
Sistemas de coordenadas
Sistema geométrico que define la naturaleza y la relación de las coordenadas que utiliza para definir posiciones inequívocamente.
Sistemas de coordenadas de referencia (CRS o SRS)
I, Sakurambo. CC BY-SA 3.0
Sistemas de coordenadas de referencia geográfico
Sistema de coordenadas de referencia basado en un datum geodésico que utiliza coordenadas geográficas para describir posiciones sobre la superficie de la Tierra.
Notes: Coordinates Ref System
Spatial Ref System

## Slide 7
Sistemas de coordenadas de referencia
Modelo matemático que utiliza un elipsoide de referencia para describir el tamaño y la forma de la superficie de la Tierra y agrega la información necesaria para el origen y orientación de sistemas de coordenadas sobre esa superficie.
Datum geodésico

## Slide 8
mundo
Datum

## Slide 9
mundo
Datum A
elipsoide de referencia
posición del origen
escala
orientación de los ejes
Datum

## Slide 10
mundo
Datum A
Datum B
elipsoide de referencia
elipsoide
de referencia
posición del origen
escala
orientación de los ejes
Datum

## Slide 11
mundo
Datum A
Datum B
elipsoide de referencia
elipsoide
de referencia
Datum

## Slide 12
Datum

## Slide 13
Datum

## Slide 14
LATITUD
δ > δ
Datum

## Slide 15
LATITUD
δ > δ
LONGITUD
θ < θ
Datum

## Slide 16
Sistemas de coordenadas de referencia
Modelo matemático que utiliza un elipsoide de referencia para describir el tamaño y la forma de la superficie de la Tierra y agrega la información necesaria para el origen y orientación de sistemas de coordenadas sobre esa superficie.
Más de 750 distintos
World Geodetic System WGS 84, 72, 66, 60
North American Datum NAD83, NAD 27
Ordnance Survey of Great Britain OSGB36
European Datum ETRS89, ED50
Australian Datum GDA94
Japanese Datum JGD2011, Tokyo97
Chinese Datum BJS54, XAS80, GCJ-02, BD-09
PZ-90.11, usado por GLONASS
GTRF, usado por Galileo
International Terrestrial Reference Frames (ITRF88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 2000, 2005, 2008, 2014)
…
Datum geodésico
Notes: La confusión sobre SRS puede dar lugar a errores posicionales de hasta 5.6 km. Los errores por datum desconocido alcanzan valores de mínimo 1550 m y máximo 5360 m.

## Slide 17
Sistemas de coordenadas de referencia
WGS 84 - World Geodetic System 1984
Sistema de coordenadas de referencia geodésico horizontal utilizado globalmente, sobre el que se basan las mediciones de GPS.
EPSG:4326
El término también se usa comúnmente para denotar:
el datum geodésico utilizado por este sistema
el elipsoide sobre el cual el datum está basado
https://epsg.io/4326

## Slide 18
Le repito la pregunta…
¿sabía qué es un datum geodésico? O, ¿podía al menos dar un ejemplo de uno?
sí
no
?
Notes: A propósito de las buenas practicas, que no falten las de nuestra comunicación para un adecuado desarrollo del taller en este espacio.
Use la función de Preguntas y respuestas (Q&A) para dejar sus comentarios y preguntas a lo largo de la presentación.
Una vez finalizada la charla, use la función Levantar la mano para realizar sus preguntas al ponente, esta alternativa le ayudará a sacarle más provecho al taller.
Evite hacer sus preguntas en el canal del Chat, ahí podrían pasar desapercibidas.

## Slide 19
?
Georreferenciación
Elementos mínimos:
Buena descripción de la localidad
Coordenadas
Sistema de referencia de coordenadas (o datum)
Incerteza
Chapman AD & Wieczorek JR (2020)
Georeferencing Best Practices.
Copenhagen: GBIF Secretariat. https://doi.org/10.15468/doc-gg7h-s853

## Slide 20
Incerteza
asociada a una georreferencia
Fuentes de incerteza más comunes:
Extensión de la localidad
Datum desconocido
Exactitud del GPS
Precisión de las coordenadas
Precisión en las medidas de dirección
Precisión en las medidas de distancia
Notes: Recordemos que independientemente del método de georreferenciación utilizado, las incertezas en los datos son esenciales para la documentación, pues pueden definir la idoneidad de los datos y, por lo tanto, su calidad. Existen distintas fuentes de incerteza en la interpretación de cada localidad, así como en las fuentes de datos utilizadas para georreferenciar.

## Slide 21
Incerteza
asociada a una georreferencia
Fuentes de incerteza más comunes:
Precisión de las coordenadas
1. Millonésima de grado
-42.060001
-63.927627
2. Décima de grado
-42.1
-63.9
3. Grado más cercano
-42
-64
Notes: Recordemos que independientemente del método de georreferenciación utilizado, las incertezas en los datos son esenciales para la documentación, pues pueden definir la idoneidad de los datos y, por lo tanto, su calidad. Existen distintas fuentes de incerteza en la interpretación de cada localidad, así como en las fuentes de datos utilizadas para georreferenciar.

## Slide 22
Incerteza
asociada a una georreferencia
Fuentes de incerteza más comunes:
Precisión de las coordenadas
0
45S
75S
78.6 km
68.0 km
57.3 km
Notes: Incerteza por 1° en la coordenada. Un grado no corresponde a la misma distancia en todas partes sobre la superficie de la Tierra.

## Slide 23
Incerteza
asociada a una georreferencia
Fuentes de incerteza más comunes:
Precisión en las medidas de dirección
Notes: Incerteza por 1° en la coordenada. Un grado no corresponde a la misma distancia en todas partes sobre la superficie de la Tierra.

## Slide 24
Incerteza
asociada a una georreferencia
Fuentes de incerteza más comunes:
Extensión de la localidad
Datum desconocido
Exactitud del GPS
Precisión de las coordenadas
Precisión en las medidas de dirección
Precisión en las medidas de distancia
Incerteza global
En Darwin Core: coordinateUncertaintyInMeters
Notes: Recordemos que independientemente del método de georreferenciación utilizado, las incertezas en los datos son esenciales para la documentación, pues pueden definir la idoneidad de los datos y, por lo tanto, su calidad. Existen distintas fuentes de incerteza en la interpretación de cada localidad, así como en las fuentes de datos utilizadas para georreferenciar.

## Slide 25
Incerteza
asociada a una georreferencia
Cálculo de incerteza global
Depende de:
  tipo de localidad
  método de georreferenciación
Notes: Incerteza por 1° en la coordenada. Un grado no corresponde a la misma distancia en todas partes sobre la superficie de la Tierra.

## Slide 26
Incerteza
asociada a una georreferencia
Cálculo de incerteza global
Con el método del punto-radio
Zermoglio et al. (2020) https://doi.org/10.35035/e09p-h128
Notes: Incerteza por 1° en la coordenada. Un grado no corresponde a la misma distancia en todas partes sobre la superficie de la Tierra.

## Slide 27
Incerteza
asociada a una georreferencia
Cálculo de incerteza global
Con el método del punto-radio
Wieczorek & Wieczorek (2021)
http://georeferencing.org/
georefcalculator/gc.html
Notes: Incerteza por 1° en la coordenada. Un grado no corresponde a la misma distancia en todas partes sobre la superficie de la Tierra.

## Slide 28
Incerteza
asociada a una georreferencia
Cálculo de incerteza global
Con el método del punto-radio
Wieczorek & Wieczorek (2021)
http://georeferencing.org/
georefcalculator/gc.html
Bloom et al. (2020)
https://doi.org/10.35035/gdwq-3v93
Notes: Incerteza por 1° en la coordenada. Un grado no corresponde a la misma distancia en todas partes sobre la superficie de la Tierra.

## Slide 29
?
Georreferenciación
Elementos mínimos:
Buena descripción de la localidad
Coordenadas
Sistema de referencia de coordenadas (o datum)
Incerteza
Chapman AD & Wieczorek JR (2020)
Georeferencing Best Practices.
Copenhagen: GBIF Secretariat. https://doi.org/10.15468/doc-gg7h-s853
Metadatos de georreferenciación

## Slide 30
Protocolo
Fuentes
Quién
Cuándo
Observaciones
?
Georreferenciación
Metadatos
georeferenceProtocol
georeferenceSources
georeferencedBy
georeferencedDate
georeferenceRemarks
En Darwin Core:

## Slide 31
Errores comunes, cómo evitarlos y cómo corregirlos
Ashim D’Silva, CC0
Notes: Cómo evitar incendios, cómo apagarlos si ya se han generado, sin ocasionar una inundación.

## Slide 32
Errores comunes, cómo evitarlos y cómo repararlos
Falta de georreferencia
Data from GBIF snapshots 2016, 2017, 2019, 2020.

## Slide 33
Errores comunes, cómo evitarlos y cómo repararlos
Falta de georreferencia
 | Utilidad | Ocurrencias | % | Localidades | %
Total | - | > 1,400 M |  | >99 M | 
Coord | mapeable | > 1,300 M | 93 | > 79 M | 79
Coord + Incerteza | mapeable con círculo | > 502 M | 36 | > 47 M | 48
Coord + Incerteza + datum (conocido o no) | potencialmente utilizable | > 344 M | 25 | > 30 M | 31
Coord + Incerteza + Datum identificable | completo | > 266 M | 19 | > 27 M | 27
Coord + Incerteza + Datum identificable + Fuente + Protocolo | teóricamente reproducible | > 6 M | 0.4 | > 1 M | 1
Data from GBIF snapshot 2020-04-09.
Notes: Here mappable means you can put it on a map, roughly, although you may be up to around 5km off by missing the datum.
Identifiable datum: datum that can be matched to some EPSG

## Slide 34
Errores comunes, cómo evitarlos y cómo repararlos
Falta de georreferencia
¡Georreferenciar!
https://tinyurl.com/PlanGeorref
Pero antes: ¡planificar!

## Slide 35
Errores comunes, cómo evitarlos y cómo repararlos
Georreferencia incompleta en:
3 elementos mínimos
¡Entonces no está georreferenciado!
Georreferenciar
descripción de localidad
Corroborar con las fuentes
NO inventar una descripción
metadatos
Trabajo detectivesco o volver a georreferenciar

## Slide 36
Errores comunes, cómo evitarlos y cómo repararlos
Falta de coordenadas
Corroborar con las fuentes
Georreferenciar
NO asignar coordenadas sin georreferenciar
Modificado de GBIF Global Data Trends, https://www.gbif.org/analytics/global, 2021-03-11
Notes: If we now look at georeferences in GBIF (coords + uncert + datum):
Of all the records in GBIF, %’s with coordinates, % with georeferences

## Slide 37
Errores comunes, cómo evitarlos y cómo repararlos
Errores en las coordenadas
“Sencillos”
e.g., negaciones,
enroques
Complejos
Restringir valores posibles
Chequeos tempranos y periódicos
Corroborar con las fuentes
Corroborar con la descripción de la localidad
Corregir con criterio (si se puede) y DOCUMENTAR
Notes: If we now look at georeferences in GBIF (coords + uncert + datum):
Of all the records in GBIF, %’s with coordinates, % with georeferences

## Slide 38
Errores comunes, cómo evitarlos y cómo repararlos
Inconsistencias internas
“Sencillas”
Complejas
Restringir valores posibles
Chequeos tempranos y periódicos
Corroborar con las fuentes
Corregir con criterio (si se puede) y DOCUMENTAR
  CUIDADO con asumir especialmente si se tiene poca información
Notes: If we now look at georeferences in GBIF (coords + uncert + datum):
Of all the records in GBIF, %’s with coordinates, % with georeferences

## Slide 39
Errores comunes, cómo evitarlos y cómo repararlos
Geografía incompleta
Completar con criterio (si se puede) y DOCUMENTAR
  CUIDADO con asumir especialmente si se tiene poca información
Utilizar fuentes (gaceteros, mapas, servicios en línea) confiables
Facilitar ingreso de información utilizando campos con valores restringidos y menúes desplegables.
Notes: If we now look at georeferences in GBIF (coords + uncert + datum):
Of all the records in GBIF, %’s with coordinates, % with georeferences

## Slide 40
¿Cuáles de las siguientes acciones lleva a cabo en su institución?
Limpieza de datos
Georreferenciación
Documentación de calidad de datos
Entrenamiento de personal en manejo y calidad de datos de biodiversidad
?
Notes: A propósito de las buenas practicas, que no falten las de nuestra comunicación para un adecuado desarrollo del taller en este espacio.
Use la función de Preguntas y respuestas (Q&A) para dejar sus comentarios y preguntas a lo largo de la presentación.
Una vez finalizada la charla, use la función Levantar la mano para realizar sus preguntas al ponente, esta alternativa le ayudará a sacarle más provecho al taller.
Evite hacer sus preguntas en el canal del Chat, ahí podrían pasar desapercibidas.

## Slide 41
SIEMPRE retener (y compartir) la información original.
Utilizar fuentes confiables de información.
Facilitar el ingreso y evaluación de información, fomentando el uso de valores controlados y de identificadores.
DOCUMENTAR TODO cambio, incluyendo protocolos, quién, cuándo, fuentes, etc.
CUIDADO con la limpieza de campos individuales. Idealmente debería mirarse toda la información geográfica y de georreferenciación en conjunto.
Recomendaciones finales...

## Slide 42
.Armar flujos de trabajo claros y detallados.
Realizar chequeos tempranos y periódicos.
ENTRENAR a las personas que intervienen en cada etapas del ciclo de los datos (colectoras → usuarias).
Recomendaciones finales...
CompLady, CC0

## Slide 43
¡Gracias!
Nos vemos en un próximo capítulo
Notes: Ahora los dejo con Anabela Plos del Nodo GBIF Argentina…